Nabídka pro: Agrobazar – pan Zálešák, Sobotín                                          5.12.2017 / 01

Kontakt – Marek Janecký, obchodní zástupce, mob.: 727 913 062

CASE IH Farmall 75C + HAUER POM-R70

Ilustrační foto, vyobrazené vybavení nemusí odpovídat nabízenému stroji !

MOTOR - 4 válcový motor, objem 3,2 l, přeplňování turbodmychadlem, mechanické rotační vstřikovací čerpadlo Bosch, výfuk motoru umístěný u sloupku kabiny pro perfektní výhled, palivová nádrž 90 l, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier III, visco spojka ventilátoru pro úspory paliva, baterie 100 Ah, alternátor 120 A, jmenovitý výkon 55 kW (75 k) při 2.300 ot./min dle ECE-R120, maximální krouticí moment 310 Nm při 1.400 ot./min, záloha točivého momentu 35%

PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL - 40 km/h, 12 převodových stupňů vpřed, 12 vzad, ovládání pojezdu vpřed / vzad pákou pod volantem, vývodová hřídel 540/540E ot./min, koncovka 6 drážek

PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA - pohon přední nápravy, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, přední náprava se samosvorným diferenciálem, uzávěrka zadního diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro řízení 27,5 l/min.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM - mechanická regulace závěsu (MDC), hydraulické čerpadlo s výkonem 47,5 l/min,  maximální zvedací kapacita 2.150 kg, zvedací kapacita 610 mm za koncovkami 1.662 kg, 2 mechanicky ovládané zadní hydraulické okruhy, zadní tříbodový rychlozávěs Kat.II s bočními stabilizátory

KABINA - komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké přední střešní okno pro čelní nakladač, klimatizace, komfortní vzduchové sedadlo řidiče, sedačka spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení s digitální přístrojovou deskou, digitální autorádio s připojením na IPOD a MP3, vnější zpětná zrcátka, 2 přední + 2 zadní pracovní světla ve střeše kabiny, přední stěrač s ostřikovačem, trojúhelník pro pomalá vozidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ – jedno a dvouokruhové vzduchové brzdy pro přípojná vozidla, zadní etážový závěs pro přívěs, spodní tažná lišta, držák čelního závaží 80 kg, mechanický odpojovač baterií

PNEUMATIKY - přední 11.2 R24, zadní 16.9 R30

Nové traktory FARMALL C jsou stvořeny pro všechny práce na farmě i mimo ni. Jejich kompaktní rozměry jim dávají výjimečnou obratnost i ve stísněných prostorách. Pružný a silný motor s nízkou spotřebou paliva a účinná převodovka s reverzací PowerShuttle se ideální doplňují v tahu, při manipulaci nebo dopravě. Skvělá kabina s bezkonkurenční prostorností a výhledem poskytuje v této třídě nebývalý komfort. Díky velkému střešnímu oknu bude práce s nakladačem radostí. Ovládání s příkladně navrženou ergonomií je snadné a rychlé. Díky pohodlnému sedátku spolujezdce se s Vámi povozí v novém FARMALL C i vaši nejbližší.

FARMALL C – prostě pro všechno co chcete!

| Cena nového stroje v roce 2015! | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| CASE IH FARMALL 75 C Reverzace PowerShuttle | 955 000,- 40 700,- |
| NABÍDKOVÁ CENA | 995 700,- |
| Akční nabídka „TÝDNY CASE IH“ | 909 990,- |
| Přední závaží 315 kg (držák+středový díl+ 4x 40 kg) Sada zadního stěrače a ostřikovače Akční nabídková cena v požadované specifikaci | 17 800,- 5 400,- 933 190,- |

Sériové vybavení:

Traktorový čelní nakladač s paralellogramem, odklápěcí odstavné nohy, rychlo-upínání adaptérů HAUER nebo EURO, profily pro ochranu kapoty traktoru, hydraulické vedení, konzoly pro daný typ traktoru, dvojčinné zvedací hydraulické válce, vyklápěcí hydraulické válce jištěné dvojitým bezpečnostním ventilem a ventilem pro 2 rychlosti vyklápění, vyměnitelné bronzové uložení čepů, uzavírací ventil na hydraulickém vedení

| Cena nového stroje v roce 2015! | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Hauer POM-R 70 + konzoly Zvýhodněný balíček 2 - Synchro-Lock - 4 hydraulické a 3-kolíková elektrická přípojka, Elektrohydraulický ventil pro 3 přídavnou funkci, SMS – tlumení kmitů s mechanickým vypínáním, Mechanický ovládací Joystick CELKEM SLEVA 10% SKONTO 3% Sleva 5% - pouze při nákupu společně s CASE IH | 161 400,- 49 500,- 210 900,- |
| Nabídková cena | 174 909,- |
| CASE IH Farmall 75C + Hauer POM R-70 | 1 108 099,- |

*Traktor má cca 830 Mth (10.11.2017)

* V provozu 3 roky!!!

Nabídková cena na zánovní traktor včetně špičkového nakladače je

900 000,- bez DPH

Předmětem prodeje není závaží do zadních kol a bodce na balíky.